172. Электрические колебания в колебательном контуре заданы уравнением . Какова циклическая частота и амплитуда колебания заряда?

- 20 Гц, 10-2 Кл

- 10 Гц, 40 Кл

- 40 Гц, 10-2 Кл

- 40 Гц, 40 Кл						1 балл

173. Какое из выражений, приведенных ниже, определяет частоту колебаний свободных электрических колебаний в контуре, состоящем из конденсатора емкостью С и катушки индуктивностью L?

1)

2)

3)

4) 							1 балл

174. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном контуре, если индуктивность катушки увеличить в 4 раза?

- Уменьшится в 4 раза

- Уменьшится в 2 раза

- Увеличится в 4 раза							1 балл

- Увеличится в 2 раза

175. На рисунке приведены временные «развертки» электрических колебаний. Какие колебания изображены на этих рисунках?

- 1- вынужденные, 1 – свободные

- 1 – свободные, 2 – вынужденные

- 1 и 2 – свободные

- 1 и 2 – вынужденные							1 балл

176. На рисунке изображен график зависимости силы  тока, проходящего через катушку колебательного контура, от времени. Определите амплитуду и период колебания тока.

- 0,1 А; 0,02 с

- 0,2 А; 0,01с

- 0,1 А; 0,02 с

- 0,03 А; 0,2 с							1 балл

177. В колебательном контуре емкость конденсатора уменьшена в 5 раз. Что нужно, чтобы период колебаний остался прежним?

- увеличить индуктивность в 5 раз

- уменьшить индуктивность в 5 раз

- увеличить амплитуду колебаний

- уменьшить частоту колебаний				1 балл

178. На рисунке а изображен конденсатор постоянной емкости. В точке А этого конденсатора электрическое поле изменяется с течением времени так, как показано на рисунке б. В какие промежутка времени вблизи точки А появляется магнитное поле?

- 0-2с

- 2-4с

- 6-8с

- 2-6 с и 10-12 с									1 балл

179. Какие превращения энергии происходят в колебательном контуре?

- энергия электрического поля конденсатора превращается во внутреннюю энергию катушки индуктивности

- энергия магнитного поля катушки превращается во внутреннюю энергию конденсатора

- энергия электрического поля конденсатора превращается в магнитную энергию магнитного поля катушки индуктивности, энергия магнитного поля катушки переходит в энергию электрического поля конденсатора

- энергия сохраняется не испытывая превращений

180. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если в катушку ввести железный сердечник?

- увеличится

- не изменится

- уменьшится

- уменьшится в 2 раза						1 балл

181. Где в колебательном контуре будет сосредоточена энергия через четверть периода?

- только в конденсаторе

- только в катушке индуктивности

- в конденсаторе и катушке индуктивности

- нет верного ответа						2 балла

182. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если сблизить пластины конденсатора?

- уменьшится

- увеличится

- не изменится

- увеличится в 2 раза						2 балла

183. Проволочная прямоугольная рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле. Какой из графиков отражает зависимость силы тока, наведенного в рамке, от времени?

- 1

- 2

- 4

- 4								3 балла

184. Какой ток называется переменным?

- ток, у которого периодически изменяется только  численное значение

- ток, у которого периодически меняется величина и направление

- ток, у которого изменяется только направление			1 балл

- ток, у которого сначала изменяется величина, а потом направление

185. Действующее значение напряжения равно 220 В. Каково амплитудное значение напряжения?

- 157 В

- 440 В

- 310 В

- 220 В									1 балл

186. Амплитудное значение напряжения и тока соответственно равны 100 В и 2 А. Какая мощность выделится в этой цепи?

- 200 Вт

- 143 Вт

- 100 Вт

- 2 Вт									1 балл

187. В цепь включена индуктивность L = 1 Гн. Максимальное напряжение 314 В. Частота тока 50 Гц. Каково амплитудное значение тока в цепи?

- 1 А

- 2,24 А

- 3,14 А

- 50 А

188. Частота тока увеличилась в 4 раза. Как изменится индуктивное сопротивление при неизменной индуктивности?

- уменьшится в 4 раза

- увеличится в 4 раза

- увеличится в 2 раза

- уменьшится в 2 раза						1 балла

189. Емкостное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц равно 100 Ом. Каким оно будет на частоте 200 Гц?

- 400 Ом

- 200 Ом

- 1600 Ом

- 25 Ом								1 балл

190. Индуктивное сопротивление катушки на частоте 100 Гц равно 80 Ом. Каким оно будет на частоте 25 Гц?

- 20 Ом

- 5 Ом

- 40 Ом

- 1280 Ом							1 балл

191. Катушка и реостат сопротивлением 110 Ом присоединены к сети переменного тока промышленной частоты так, как показано на рисунке. В катушке ток величиной 0,5 А, в реостате – 2 А. Активным сопротивлением катушки можно пренебречь. Чему равна индуктивность катушки?

- 0,7 Гн

- 1,4 Гн

- 3,14 Гн

- 314 Гн							3 балла

192. Какой из  приведенных графиков выражает зависимость индуктивного сопротивления катушки в цепи переменного тока от частоты?

хL                                               xL                                xL                                    xL

0		      ν	     0	 	       ν	            0		 ν	      0			ν

- 1

- 2

- 3

- 4										2 балла

193. Катушка с индуктивностью 0,08 Гн и конденсатор с емкостью 0,02 мкФ включены в цепь переменного тока. Определите емкостное сопротивление цепи.

- 1 МОм

- 159 кОм

- 2 кОм

- бесконечно большое							2 балла

194. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 0,08 Гн и конденсатора с емкостью 0,02 мкФ. Определите индуктивное сопротивление контура.

- 25 Ом

- 500 Ом

- 355 Ом

- 2 кОм								2 балла

195. Колебательным контуром называется

- электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора и катушки

- электрическая цепь, состоящая из конденсатора и резистора

- электрическая цепь, состоящая из катушки и резистора

- тело, совершающее гармоничные колебания			1 балл

196. Индуктивность соленоида 0,06 Гн. При пропускании по его обмотке тока силой 3 А в соленоиде возникает магнитное поле с энергией

- 0,54 Дж

- 27 мДж

- 0,09 Дж

- 0,27 Дж									1 балл

197. Индуктивность соленоида 0,2 Гн. Для создания в соленоиде магнитного поля с энергией 2,5 Дж по его обмотке необходимо пропустить ток силой

- 7 А

- 5 А

- 0,5 А

- 12,5 А								1 балл

198. На каком физическом явлении основана работа трансформатора?

- магнитное действие тока

- электромагнитная индукция

- тепловое действие тока

- среди ответов нет верного					1 балл

199. Как изменилась сила тока в первичной обмотке трансформатора при возрастании силы тока в его вторичной обмотке?

- увеличилась

- уменьшилась

- не изменилась

- среди ответов 1 – 3 нет верного				1 балл

200. Как осуществляется передача электрической энергии из первичной обмотки трансформатора во вторичную?

- через конденсатор, испускающий только переменный ток

- через провода, соединяющие обмотки трансформатора

- с помощью переменного электрического поля, проходящего через обе катушки

- с помощью переменного магнитного поля, проходящего через обе катушки							1 балл

201. При осуществлении передачи электроэнергии под напряжением 10 кВ тепловые потери энергии в линии электропередачи составляет 2% передаваемой мощности. Какими будут потери в линии с таким же активным сопротивлением при передачи энергии под напряжением 90 кВ?

- 18%

- 2 %

- 6 %

- 8/81 %							3 балла

202. Какое из перечисленных ниже свойств волн является специфическим для электромагнитных волн, не являясь общим свойством волн любой природы?

- интерференция

- дифракция

- преломление

- поляризация						1 балл

203. Какова взаимная ориентация векторов  в электромагнитной волне?

- вектор  совпадает с вектором  и перпендикулярен вектору

- вектор  совпадает с вектором  и перпендикулярен вектору

- вектор  совпадает с вектором  и перпендикулярен вектору

- все три вектора взаимно перпендикулярны		1 балл

204. При распространении электромагнитной волны в вакууме происходит перенос

а) энергии           б) импульса

Какое утверждение правильно?

1) только а

- только б

- а и б

- Ни а, ни б						1 балл

205. В каких случаях происходит излучение электромагнитных волн?

а) электрон движется равномерно и прямолинейно

б) электрон движется равноускоренно

в) электрон совершает гармонические колебания

- а, б

- а, в

- б, в

- а, б, в						1 балл

206. Период колебания в идеальном колебательном контуре увеличится в … раз(а), если емкость уменьшить в 4 раза, а индуктивность возрастет в 16 раз.

1 балл              (Ответ: 2)

207. Индуктивность катушки колебательного контура равна 5 10- 4 Гн. Требуется настроить этот контур на частоту 1 МГц. Какова должна быть емкость конденсатора в этом контуре? Ответ выразите в пФ.

2 балла                      (Ответ: 0,5)

208. Будут ли колебательные контуры настроены в резонанс, если их параметры таковы: С1=120 пФ, L1=3,5 мГн, С2=150 пФ, L2=5 мГн?

- да

- нет							2 балла

- да, в вакууме

- да, если они находятся в определенной среде

209. Колебательный контур состоит из емкости С=60 мкФ и индуктивности L = 0,4 Гн. В момент, когда сила тока в катушке равна нулю, напряжение на конденсаторе И0 = 200 В. Определите силу тока в катушке, когда энергия магнитного поля катушки индуктивности в два раза превосходит энергию электрического поля конденсатора.

3 балла                  (Ответ: 2 А)

210. Колебательный контур настроен на длину  волны λ = 300 м. В некоторый момент времени энергия магнитного поля в катушке достигает максимума. Через какое минимальное время после этого энергия электрического поля в конденсаторе достигнет максимума?

- 0,25 мкс

- 2,5 мкс

- 5 мкс

- 25 мс							3 балла

211. Колебательный контур необходимо перестроить для приема более коротких волн. Как это можно сделать?

- внести железный сердечник в катушку индуктивности

- сдвинуть пластины конденсатора

- заполнить конденсатор диэлектриком			3 балла

- параллельно конденсатору подключить ещё один конденсатор

212. Какие явления происходят во время радиоприема в антенне и колебательном контуре приемника?

- высокочастотные модулированные колебания преобразуются в токи звуковой частоты

- индуцируются звуковые волны

- под действием радиоволны происходит индуцирование электрических ВЧ колебаний					1 балл

- интерференция радиоволн

213. При увеличении частоты колебаний в 2 раза энергия, излучаемая открытым колебательным контуром:

- увеличивается в 2 раза

- увеличивается в 4 раза

- увеличивается в 16 раз

- не изменится

214. При детектировании выделяются колебания:

- высокой частоты

- низкой частоты

- любые

- верного ответа нет						1 балл

215. Можно ли осуществить радиосвязь с помощью радиоволн с подводной лодки, когда она находится под водой?

- да

- нет

- можно, используя ультракороткие волны

- можно, используя длинные волны				1 балл

216. На рисунке изображена схема детекторного приемника. С помощью какого элемента приемника осуществляется детектирование колебаний?

- 1

- 2

- 3

- 4							1 балл

217. На рисунке предоставлены графики колебаний силы тока в цепях радиопередатчика и радиоприемника. Какой из предоставленных графиков соответствует колебаниям силы тока в цепи детекторного приемника после прохождения детектора?

- 1

- 2

- 3 и 5

- 4 							1 балл

218. На рисунке изображена принципиальная электрическая схема генератора модулированных электромагнитных колебаний. В каком элементе генератора непосредственно возникают модулированные колебания?

- 1

- 2

- 3

- 41 балл

219. Будет ли работать детекторный приемник, если изменить полярность включения диода?

- будет работать также, как и прежде

- будет работать хуже, чем прежде

- не будет работать вообще

- среди ответов нет правильного			1 балл

220. На рисунке (см. предыдущую задачу) изображена схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится его настройка на определенную длину волн?

- 1

- 2

- 3

- 4							1 балл

221. Возможна ли радиолокация:

а) в морской воде;          б) в воздухе?

- только в а

- только в б

- в а и б

- ни в а, на в б					1 балл

222. Как изменится плотность потока излучения электромагнитных волн при одинаковой амплитуде колебаний зарядов в вибраторе, если частоту колебаний уменьшить в 2 раза?

- уменьшится в 2 раза

- уменьшится в 4 раза

- уменьшится в 8 раз

- уменьшится в 16 раз						2 балла

223. Наиболее существенным фактором в распространении длинных радиоволн на Земле является:

а) отражение от ионосферы;

б) дифракция: огибание земной поверхности

- а

- б

- а и б

- ни а, на б								1 балл

224. Наиболее существенным фактором в распространении коротких радиоволн на Земле является:

а) отражение от ионосферы;

б) дифракция: огибание земной поверхности

- а

- б

- а и б

- ни а, на б								1 балл

225. Как нужно изменить индуктивность приемного контура, чтобы настроить его на прием более коротких волн?

- увеличить

- уменьшить

- настройка контура в резонанс принимаемой волны не зависит от индуктивности

- увеличить площадь пластин конденсатора		2 балла

226. Чему равна длина радиоволны, создаваемая радиостанцией, работающей на частоте 1,5 · 10 6 Гц?

- 1000 м

- 1500 м

- 200 м

- 100 м							1 балл

227. От чего в основном зависит излучающая способность простого колебательного контура?

- от размеров антенны

- от частоты электромагнитных колебаний

- от погодных условий

- от наличия заземления					1 балл

228. Какие явления происходят во время радиоприема внутри детектора?

- возникают механические колебания звуковой частоты

- возникают звуковые волны

- высокочастотные модулированные колебания преобразуются в тон звуковой частоты

- ток звуковой частоты преобразуется в высокочастотный	1 балл

229. Определите длину электромагнитной волны в вакууме, излучаемой колебательным контуром емкостью С и индуктивностью L. Активным сопротивлением контура пренебречь.

1)

2)

3)

4) 							2 балла

230. Что такое электромагнитные волны?

- распространяющееся в пространстве переменное магнитное поле

- распространяющееся в пространстве электрическое поле

- распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле

231. Возможна ли радиолокация:

А. в вакууме;				Б. в морской воде;

  - только А;

  - и А и Б;

  - только Б;

  - ни А ни Б;					1 балл

232. Наложение двух волн с разными частотами называется:

- модуляцией;

- детектированием;

- резонансом;

- сдвигом фаз;					1 балл

233. Радиоволнами, огибающими поверхность Земли и дающими неустойчивую радиосвязь, являются волны…

- длинные;

- короткие;

- средние;

- ультракороткие;						1 балл

234. Продолжительность радиоимпульса при локации 2 мкс, частота излучения 60 МГц. Какое количество волн составляет данный импульс?

- 2;

- 120;

- 30;

- 300;							3 балла

235. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие «дисперсия»?

- наложение когерентных волн;

- разложение света в спектр при преломлении;

- огибание препятствия;

- преломление света на границе раздела двух сред;		1 балл

236. Какое свойство электромагнитных волн используется в радиолокаторе?

- дифракция;

- интерференция;

- преломление;

- отражение;					1 балл

237. С какой скоростью распространяется электромагнитное взаимодействие в вакууме?

1) ;

2) ;

3) ;

4) 							1 балл

238. Какова взаимная ориентация векторов , , ?

- все три вектора взаимно перпендикулярны;

- вектор  совпадает с вектором  и перпендикулярен вектору ;

- вектор  совпадает с вектором  и перпендикулярен вектору ;

- вектора сонаправлены друг с другом;			1 балл

239. Как меняется скорость электромагнитных волн при переходе их из вакуума в среду?

- увеличивается;

- уменьшается;

- остается неизменной;

- зависит от среды;

240. Какие величины изменяются при распространении электромагнитных волн в вакуум?

- период;

- частота;

- векторы  и ;

- скорость распространения;			1 балл

241. Электромагнитная волна – это волна…

А. поперечная;			Б. продольная;

1) А;

2) Б;

3) А и Б;

4) ни А ни Б;						1 балл