Д/З «Переменный ток»

Пример задачи:

- К генератору переменного напряжения 0 cos ωt подключена цепь, состоящая из последовательно соединенных резистора с сопротивлением R = 8 Ом и катушки с индуктивностью L = 20 мГн. Круговая частота генератора ω = 300 с–1. Найдите отношение амплитуды VR напряжения на резисторе к амплитуде 0 напряжения генератора.

- Последовательный RLC-контур подключен к генератору переменного напряжения = 0 cos ωt. Индуктивность катушки L = 1,6 мГн, емкость конденсатора C = 4 мкФ. При каком значении круговой частоты ω генератора амплитуда VR напряжения на резисторе будет равна амплитуде 0 напряжения генератора?

- На рисунке изображен параллельный RLC-контур, подключенный к генератору синусоидального напряжения = 0 cos ωt. Сопротивление резистора R = 2 кОм, емкость конденсатора C = 2,5 мкФ, индуктивность катушки L = 4 мГн. Во сколько раз амплитуда тока IL в катушке будет превышать амплитуду тока IR, текущего через резистор, при резонансе?

Рис. 1.